## Slide 1: Brennen und Löschen

## Slide 2: Verbrennungsdreieck
Sauerstoff
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Zündenergie
Nur wenn der brennbarer Stoff und Sauerstoff im richtigen Mengenverhältnis vorliegen,
kann das Gemisch durch ausreichend Zündenergie entzündet werden.
Fehlt eine der vier Voraussetzungen, kann
keine Verbrennung
stattfinden!

## Slide 3
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Sauerstoff
Zündenergie

## Slide 4
Brennbarer Stoff: Aggregatzustände
Bei flüssigen Stoffen brennen nur die Gase (Dämpfe) oberhalb der Flüssigkeit
Feststoff
Gas
schmelzen
verdampfen
Flüssigkeit
Zersetzen in gasförmige Produkte
Gasförmige Stoffe verbrennen nur unter Flammenbildung
Feste Stoffe verbrennen mit Flamme und/oder mit Glut
Glut
Licht- und Wärmeabgabe
ohne Flammenbildung.
Flamme
Verbrennung mit Flammenbildung, Licht- und Wärmeabgabe.

## Slide 5
Brennbarer Stoff: Entzündbarkeit
Ob ein Stoff zu einem Brennen neigt oder nicht und hängt ab von:
dem Aggregatzustand (fest, flüssig, gasförmig),
der chemischen Zusammensetzung (Stoffeigenschaften/-gemisch),
der Oberflächen (Zerkleinern/Zerstäuben) und
der momentanen Temperatur (thermische Aufbereitung)
Man unterscheidet:
Selbstentzündliche Stoffe: keine Zündenergie erforderlich
Leichtentzündliche Stoffe: Funke reicht zur Entzündung aus
Normalentzündliche Stoffe: Streichholz reicht zur Entzündung aus
Schwerentzündliche Stoffe: Streichholz reicht zur Entzündung nicht mehr aus

## Slide 6
Zündenergie
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie

## Slide 7
Zündtemperatur
Nur bei brennbaren
Flüssigkeiten
Entscheidend
für den
Löscherfolg
Flammpunkt
Brennpunkt
Siedepunkt
Zündpunkt
Mindest Verbrennungstemperatur
Normale Verbrennungstemperatur

## Slide 8
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
Sauerstoff
Brennen und Löschen

## Slide 9
Sauerstoff
... ist selbst nicht brennbar,
... ist aber für die Verbrennung immer erforderlich,
... ist eines der reaktionsfreudigsten Stoffe.
Eine Verbrennung verläuft je nach Sauerstoffzufuhr langsamer oder schneller.
Ist zu wenig oder kein Sauerstoff vorhanden, ist eine Verbrennung nicht möglich.
Die Umgebungsluft
besteht zu ca. 21%
aus Sauerstoff.
ca. 21% Sauerstoff
ca. 78% Stickstoff
> 1 % Edelgase
ca. 0,03% Kohlendioxid
Brennen und Löschen

## Slide 10
Mengenverhältnis
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
Brennen und Löschen

## Slide 11
Brennbares/r
Gas (Dampf)
Der Bereich in den eine Zündung möglich ist wird von der oberen und der unteren Zündgrenze eingeschlossen.
Zündfähiges Gemisch =
richtiges Mengenverhältnis
Gemisch
zu fett
Gemisch
zu mager
Sauerstoff
Bei Überschuss von Sauerstoff oder des brennbaren Stoffes läuft die Verbrennung langsamer ab und kann sogar ausbleiben.
Eine Verbrennung um so energiereicher (heißer und schneller), je besser das Mengenverhältnis ist.
untere Zündgrenze
obere Zündgrenze
stöchiometrisches
Gemisch
Mengenverhältnis
Brennen und Löschen

## Slide 12
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
richtiges Mengenverhältnis
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündenergie
Sauerstoff
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Zündenergie
Sauerstoff
Brennbarer Stoff
richtiges Mengenverhältnis
Zündenergie
Abkühlen
Ersticken
Inhibition
Abmagern
Trennen
Löschen ist das Abbrechen der chemischen Reaktion des Brennens durch:
Löschen
Brennen und Löschen

## Slide 13
Löschverfahren
Abkühlen oder Kühleffekt
Löschen durch Kühlen bedeutet: Wärmeentzug aus der Reaktionszone des Feuers.
Glut abkühlen.
Flammen ersticken
Ersticken oder Stickeffekt
bedeutet Störung des richtigen Mischungsverhältnisses zwischen brennbarem Stoff und Sauerstoff. Die drei Untereffekte des Stickeffektes heißen:
  Verdrängungseffekt
  Abmagerungseffekt
  Trenn- und Dämmeffekt
Brennen und Löschen

## Slide 14
Löschmittel: Wasser
Indirekten Brandbekämpfung:
Wärmeentzug der direkten Umgebung des Brandherdes mit feinst vernebelten Wassertröpfchen ( Mindest-Verbrennungstemperatur).
Direkten Brandbekämpfung:
Kühlen von Glut- und Brandherden mit
Voll- und Sprühstrahl.
Die Löschwirkung beruht auf dem Kühleffekt
durch die gute Wärmeaufnahmefähigkeit
des Wassers.
Wasser dehnt sich beim Verdampfen sehr stark aus:
1 Liter Wasser ergibt 1700 Liter Wasserdampf!
Sehr hohe (Wärme-)Energiebindung.
Brennen und Löschen

## Slide 15
937 Liter Füllgas
Die Hauptlöschwirkung von Schaum besteht im Stick- und Trenneffekt.
67 Liter Flüssigkeit
1000 Liter (1m3) Schaum
Beispiel Schwerschaum:
Verschäumung: 15fach
Zumischung: 3% Schaummittel
Kühleffekt je nach Verschäumung bzw. Wassergehalt.
ca. 65 l Wasser 97%
ca. 2 l Schaum 3%
67 l x 15facher Verschäumung
= 1000 l Schaum
Löschmittel: Schaum
Brennen und Löschen

## Slide 16
Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂)
Löschwirkung von Kohlendioxid durch Ersticken,
Stört das richtigen Mengenverhältnisses zwischen brennbarem Stoff und Sauerstoff.
In Feuerlöscher als Gas, Schnee und Schnee vorhanden (häufig Treibmittel bei anderen Feuerlöscherarten).
Eigenschaften von Kohlendioxid:
  geruchlos, geschmacklos und farblos,
  nicht brennbar (deshalb ist es auch als Löschmittel geeignet),
  schwerer als Luft,
  ungiftig, aber in höheren Konzentrationen (ca. ab 5%) wirkt es als ein gefährliches Atemgift (wirkt auf das Atemzentrum).
Brennen und Löschen

## Slide 17
  Metallbrand-Löschpulver (PM)
   zum Löschen von Metallbrände
Die Hauptlöschwirkung von Löschpulver ist das Hemmen (Inhibition) der Verbrennung.
Pulverarten für:
  Normal-Löschpulver (P)
   zum Löschen von Flüssigkeits- und Gasbrände
  Glutbrand-Löschpulver (PG)
   zum Löschen von Glut-, Flüssigkeits- und Gasbrände
Löschmittel: Pulver
Brennen und Löschen

## Slide 18
Brand-
klasse
Flüssige Stoffe
(Alkohol, Benzin, Lack, Teer, Paraffin, Wachs )
Brennbarer Stoff
(Beispiele)
Brennbare Metalle
(Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium, Lithium )
Gasförmige Stoffe, auch unter Druck
(Erdgas, Stadtgas, Propan, Methan, Acetylen )
Brände von Ölen in Frittiergeräten und
anderen Kücheneinrichtungen (Speiseöl/Frittierfett )
Feste, glutbildende Stoffe
(Autoreifen, Holz, Kohle, Stroh, Papier, Textilien)
Löschmittel
Wasser,
Glutbrandpulver
Schaum,
Löschpulver,
CO2-Schnee
Löschpulver,
CO2-Gas
Metallbrandpulver,
Zement
Fettbrandlöscher
A +B Schaumlöscher
gelber Aufkleber: geeignet
für brennendes Speiseöl
C
B
D
F
A
Brandklassen
Brennen und Löschen

## Slide 19: Noch Fragen?

## Slide 20: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !